高雄市立小港國民中學100學年度第二學期第一次段考三年級自然科試題

命題老師：曾景宏老師　　　　　　　　　　　三年　　班 座號：　　姓名：

一、基本題（50分，每題2分）

| 在臺灣地區，大部分的家庭用電為頻率60Hz的交流電，交流電壓為110V。君翎有一省電燈泡，其電阻為550Ω，則君翎在使用此燈泡時的功率約為多少 W？ (Ａ) 22 (Ｂ) 50 (Ｃ) 550 (Ｄ) 2750。 健豪將甲、乙兩燈泡並聯形成如圖通路，如果甲燈泡發生短路，則下列敘述何者正確？ (Ａ) 甲、乙兩燈泡的亮度均增加 (Ｂ) 甲燈泡不亮，乙燈泡亮度增加 (Ｃ) 乙燈泡不亮，甲燈泡亮度不變 (Ｄ) 甲、乙兩燈泡均不亮。 |  |
| --- | --- |

- 下列哪一個電學的計算公式是正確的？（P：功率，Q：電量，R：電阻，I：電流，V：電壓，E：電能）

(Ａ) P＝Q2R           (Ｂ) P＝IV          (Ｃ) V＝I / R           (Ｄ) E＝I2R。

- 通常電力公司將電力由發電廠輸送到用戶的過程中，是採取何種方式輸送電力，以減少電力在長程輸送過程中的導線熱消耗？　(Ａ)高電流，低電壓　(Ｂ)高電流，高電壓　(Ｃ)低電流，高電壓　(Ｄ)低電流，低電壓。

- 有關家庭用電的敘述，下列何者正確？

(Ａ) 保險絲應與電路並聯，以保安全

(Ｂ) 各房間的電路採並聯的方式連接

(Ｃ) 安全範圍內，電器使用數越多，通過各電器的電流會變小

(Ｄ) 家庭電器的外殼常需要接地，是為了讓電器正負兩極維持恆定電壓。

- 昀澤爸爸開摩托車店，摩托車所使用的電池為鉛蓄電池，請問鉛蓄電池的正、負電極所使用的材料分別為何？

(Ａ) PbSO4；PbO2       (Ｂ) Pb；PbSO4       (Ｃ) PbO2；Pb         (Ｄ) PbO2；Zn。

- 孟穎做鋅銅電池放電實驗，鋅-銅電池中有鹽橋的構造，有關鹽橋的功用，下列敘述哪一項是正確的？

(Ａ) 幫助二杯內溶液中的離子混合         (Ｂ) 可維持二杯內溶液的電中性

(Ｃ) 鹽橋內需裝填稀硫酸等強電解質      (Ｄ) 靠電子的移動來溝通電路。

- 麒濠在自然課學習乾電池的構造及原理。下列有關乾電池的敘述何者正確？

(Ａ) 以石墨棒為正極反應物              (Ｂ) 以鋅為負極反應物

(Ｃ) 電池內填充氫氧化鉀當電解液        (Ｄ) 乾電池內部是完全乾燥的。

- 閔惠在自然課學習鉛蓄電池的原理。請問鉛蓄電池放電時，兩電極質量的變化情況如何？

(Ａ) 兩電極均變重                      (Ｂ) 兩電極均變輕

(Ｃ) 一個變輕、一個變重，但總重量不變  (Ｄ) 一個變輕、一個變重，但總重量變大。

- 在電流產生化學效應的過程中，主要發生了下列哪一種形式的能量轉移？

(Ａ) 化學能轉變成熱能   (Ｂ) 熱能轉變成電能    (Ｃ) 化學能轉變成電能    (Ｄ)電能轉變成化學能。

| 倍如利用乾電池為電源做電解水的實驗，圖為電解一段時間後的情形，試問電線甲端應接於電池的何極，產生何種氣體？ (Ａ) 正極、氫 (Ｂ) 正極、氧 (Ｃ) 負極、氫 (Ｄ) 負極、氧。 |  |
| --- | --- |

- 電解硫酸銅溶液時，伯瑄以銅棒作為正、負電極，則下列敘述何者正確？

(Ａ) 電解液中銅離子的濃度減少		(Ｂ) 電解液中銅離子的濃度增加

(Ｃ) 負極銅棒的質量增加				(Ｄ) 正極產生氧氣。

| 郁芳欲利用鋅銅電池在鐵質鑰匙上鍍上銅，並設計出如圖的電池裝置，則下列敘述何者有誤？ (Ａ)甲杯溶液可放置硝酸鉀溶液 (Ｂ)開始放電時，鋅金屬電極的質量減少 (Ｃ)放電過程中，甲杯的顏色不會改變 (Ｄ)鹽橋中的正離子會往乙杯移動。 |  |
| --- | --- |
| 承上題，郁芳設計的電鍍裝置如右圖所示，試判斷下列敘述何者正確？ (Ａ)電路的連接為鋅電極接丙、銅電極接丁 (Ｂ)杯中戊電解液可為硫酸亞鐵溶液 (Ｃ)杯中戊溶液的顏色逐漸變深 (Ｄ)電鍍完成後，銅片及鐵質鑰匙的總質量不變。 |  |

- 下列何者是電鍍所利用的原理？

(Ａ) 酸鹼中和        (Ｂ) 電流的磁效應       (Ｃ) 電流的熱效應      (Ｄ) 電流的化學效應。

- 靜萱想要將不具有磁性的鐵釘磁化，他可以參考下列何種作法？

(Ａ) 和鐵器接觸並摩擦    (Ｂ) 用砂紙摩擦      (Ｃ) 和磁鐵接觸       (Ｄ) 用火燒烤。

- 品彥取一粗導線垂直穿過直立的紙板(箭頭代表通過電流的方向)。接著，品彥分別在A、

B、C三處放置小羅盤，請問在不考慮地磁的情況下，何者受到導線電流磁效應的磁場強

度最強？  (Ａ) A            (Ｂ) B            (Ｃ) C            (Ｄ)均相同。

- 國程在自然課學習磁鐵的各項性質。下列有關磁鐵的敘述何項正確？

(Ａ) 磁極均是成對存在                               (Ｂ) 磁鐵的磁力可以用金屬導體隔絕

(Ｃ) 磁棒折斷後，一根磁棒只有　N　極，另一根磁棒只有　S　極   (Ｄ) 圓形磁鐵只有一個磁極。

- 子威將四個選項中的線圈通入相同電流，哪一個線圈產生的磁場較強？

(Ａ)				(Ｂ)					(Ｃ)					(Ｄ)

- 圓盤形磁鐵如圖甲，哲銘將其沿虛線以敲擊方式縱切如圖乙，則下敘述何者正確？

(Ａ) A為S極          (Ｂ)圖乙中任一磁鐵的磁力比甲圖磁力強

(Ｃ) C與D的磁極相同  (Ｄ)將兩切開的磁鐵沿相同破裂面重合，兩者會互相排斥。

- 杰鑫在自然課學習磁力線的各項性質。下列有關磁力線的敘述何者正確？

(Ａ) 用鐵粉可以判斷出磁力線的方向        (Ｂ)磁力線分布在立體的3D空間

(Ｃ) 磁力線是開口曲線                    (Ｄ)磁力線的方向是即是小磁針S極的指向。

| 家薇想研究電流與磁場的關係。設計出如圖的裝置：磁針甲、乙、丙、丁均位於導線正上方，當家薇按下開關後，有關磁針偏轉方向的敘述，下列何者最不可能？ (Ａ) 甲順時針 (Ｂ) 乙順時針 (Ｃ) 丙逆時針 (Ｄ) 丁逆時針。 |  |
| --- | --- |

- 何種定則可以幫助我們判斷不同方向的電流於周圍產生的磁場方向？

(Ａ) 安培右手定則    (Ｂ) 右手開掌定則   (Ｃ) 安培左手定則    (Ｄ) 左手開掌定則。

- 博仰將一個磁鐵逐漸靠近磁性物質，觀察磁性物質被磁化的情形，下列哪一個結果最正確？

(Ａ) 只有靠近磁鐵的一端被磁化成異名極

(Ｂ) 只有靠近磁鐵的一端被磁化成同名極

(Ｃ) 靠近磁鐵的一端被磁化成異名極；遠離的一端則為同名極

(Ｄ) 靠近磁鐵的一端被磁化成同名極；遠離的一端則為異名極。

- 妃雅研究電流磁效應的原理。有關磁效應的敘述何者正確？

(Ａ) 載流導線所生磁場的方向及是沿著電流的方向    (Ｂ) 長直載流導線所生磁場成向外輻射狀

(Ｃ) 載流導線繞的線圈愈緊密，線圈內磁場強度愈大  (Ｄ) 載流線圈內放置金屬後，線圈的磁場強度必定增加。

二、應用題（26分，每題2分）

| 柔宣將甲、乙和丙三個燈泡連接成右圖之電路型式，其中甲之電阻為 2 歐姆，乙之電阻為 4 歐姆和丙之電阻為 1 歐姆，若燈泡之電阻皆符合歐姆定律，則乙和丙兩燈泡的電功率比為多少？ (Ａ) 1：9 (Ｂ) 4：9 (Ｃ) 16：1 (Ｄ) 9：16。 |  |
| --- | --- |

- (甲)烤箱 (乙)電風扇 (丙)瓦斯爐 (丁)保麗龍切割器 (戊)電鍋 (己)電池 。以上哪些家庭常見用具，主要是以『電流熱效應』為原理所製作出來的？

(Ａ) 甲乙丁己       (Ｂ) 甲丙丁戊      (Ｃ) 甲丁戊己      (Ｄ)甲丁戊。

- 嘉興家有一部1500W的冷氣機，使用30天後共需繳電費500元，如果每度電費為2.5元，則下列敘述何者錯誤？

(Ａ) 30天內，冷氣消耗的電能為200度				(Ｂ) 該冷氣使用2小時須耗電費5元

(Ｃ) 冷氣每天所消耗的電能平均約為2.4×107焦耳		(Ｄ) 該冷氣平均每天約使用4.4小時。

- 下列有關日常生活中，正確用電的敘述何者正確？

(Ａ) 保險絲時常斷掉時，應該改用安全負載值更大的保險絲代替，以免出現保險絲斷裂的情況

(Ｂ) 不常使用的電器，應將插頭固定在插座上，以免增加電線在拔插之間發生斷路的機會

(Ｃ) 電力公司供應一般家庭用戶的是110 V或220 V的直流電

(Ｄ) 一般牆壁上的兩孔插座，其中一孔是接電力公司提供的中性線。

- 佩芸裝置一組銅-銀電池，請問該電池放電過程中，活性大的金屬片其反應為何？且屬於何種極？

(Ａ) Ag+ + e− → Ag ，正極                (Ｂ) Cu+2 + 2e− → Cu ，正極

(Ｃ) Cu → Cu+2 + 2e− ，負極               (Ｄ) Ag →Ag+ + e− ，負極。

| 為增加電壓，駒崴將兩個鋅銅電池連接如圖所示，則通電一段時間之後，哪些電極的重量增加？ (Ａ) A、C (Ｂ) A、B、C (Ｃ) B、D (Ｄ) D。 |  |
| --- | --- |

- 佩臻欲在鐵上鍍銅，孟宣欲在鐵上鍍鋅，季衡欲在鋅上鍍銅，心瑜欲在銅上鍍銀，請問當中的哪兩者須準備相同的電鍍液？　(Ａ)佩臻、孟宣       (Ｂ) 季衡、心瑜      (Ｃ)孟宣、季衡         (Ｄ)佩臻、季衡。

- 晨瑄將一個羅盤水平固定於空間中，試問下列何種方法可以讓磁針N極指向右方？

(Ａ) 在羅盤上方置一電流由右往左的銅線         (Ｂ) 在羅盤上方置一電流由左往右的銅線

(Ｃ) 在羅盤與晨瑄間置一電流由下往上的銅線     (Ｄ) 在羅盤與晨瑄間置一電流由上往下的銅線。

| 舒涵將一個螺旋形線圈右側置一磁棒，當舒涵按下開關後，磁棒向左移動往線圈靠近，則線圈上的電流方向為何？ (Ａ) 由甲經電池流向乙 (Ｂ) 由乙經電池流向甲 (Ｃ) 在甲乙間來回不停的變換流向 (Ｄ) 沒有電流產生。 |  |
| --- | --- |

- 忠義測試鋅銅電池放電前後，鋅片與銅片總質量的變化。假設在放電之前的總質量為 m ，則在放電過程中，下列何圖可以用來表示兩極總質量的變化？( 原子量：Zn=65；Cu=63 )

(Ａ)              (Ｂ)               (Ｃ)              (Ｄ)

| 圖為廷庭測試電流磁效應的裝置示意圖，其中粗線為穿越桌面的線圈，其上的箭頭為電流方向；虛線則是廷庭灑上鐵粉後，鐵粉的分布狀況。若廷庭在甲、A、B、C、D、E等六處放下小羅盤，試問羅盤指針的最後指向，下列敘述何者正確？ (Ａ) A羅盤與甲羅盤的N極指向相同 (Ｂ) A羅盤與B羅盤的S極指向相同 (Ｃ) C羅盤與D羅盤的N極指向相同 (Ｄ) E羅盤與A羅盤的S極指向相同。 承上題，下列四個羅盤何者的磁場強度最強？ (Ａ) 甲 (Ｂ) A (Ｃ) B (Ｄ) C。 |  |
| --- | --- |
| 昱霖將右圖中的兩個磁鐵互相接近並接觸後，磁鐵上的螺絲釘所受的磁力將如何改變？ (Ａ) 變小 (Ｂ) 變大 (Ｃ) 不變 (Ｄ) 先變小後變大。 |  |

三、題組題（24分，每題3分）

冠銘買了一台中古汽車，時常送修，昨日冠銘又忘記將大燈關閉，導致今天無法發動汽車到修車廠保養…。請回答39~40題有關於這個電池的相關正確觀念：

- 送修時發現這台汽車所使用的密閉式鉛電池電壓約為12伏特。關於『12伏特』的意義，下列敘述何者正確？

(Ａ)此電池能輸出的最大電流量為12安培     (Ｂ)此電池每秒鐘可提供的電能為12焦耳

(Ｃ)此電池每秒鐘可提供的電量為12庫侖     (Ｄ)每庫侖的電量可提供的電能為12焦耳。

| 民竣發現冠銘的電瓶沒電，於是協助冠銘將汽車發動。右圖為冠銘和民竣的電瓶，請問這兩個電瓶應如何連接？ (Ａ)民竣的正極接冠銘的二氧化鉛極 (Ｂ)民竣的正極接冠銘的鉛極 (Ｃ)民竣的負極接冠銘的二氧化鉛極 (Ｄ)冠銘的二氧化鉛極接冠銘的鉛極。 |  |
| --- | --- |
| 亞鑫在電路上串聯兩個 1.5V 的乾電池並連接兩個燈泡，其中A、 C燈電阻為 100 Ω；B、D燈電阻為 200 Ω，如圖甲及圖乙所示。(假設燈泡 均未燒燬 )試回答第41~43題： |

- 亞鑫連接如甲圖時，比較A、B兩燈泡的情況，下列敘述何者正確？

(Ａ) A燈泡的功率為 3 W		(Ｂ) 通過燈泡電流大小：A>B

(Ｃ) 通過燈泡電流大小：A<B	(Ｄ) 燈泡亮度：A<B。

- 亞鑫連接如乙圖時，比較C、D兩燈泡的情況，下列敘述何者正確？

(Ａ) C燈泡的功率為 125 W		(Ｂ) 通過燈泡電流大小：C>D

(Ｃ) 通過燈泡電流大小：C<D	(Ｄ) 燈泡亮度：C<D。

- 試比較甲圖和乙圖中的電源及電燈的各項物理量，下列敘述何者正確？

(Ａ)電源總功率: 甲>乙			(Ｂ) 燈泡亮度: B=D

(Ｃ) 燈泡亮度: B<D			(Ｄ) 甲圖中，AB兩燈的耗電功率>電源總功率。

電器名稱 開飲機 電風扇 電暖器 吹風機 檯燈 電腦 冷氣機 適用電壓 110V 110V 110V 110V 110V 110V 220V 耗電功率 700W 90W 1200W 900W 30W 100W 2400W 信文考上台大，他在台北租了一間套房。他準備了一些生活用具，列表如下： 但是房間內只有兩個插座：分別是110V和220V的電源。信文選用一條安全負載電流為11A的延長線來幫助他同時使用多項電器。試回答44~46題：

- 信文將哪些電器同時插在延長線上使用時，會將延長線的保險絲燒斷？( 延長線插在110V的電源上 )

(Ａ) 冷氣機+電腦				(Ｂ) 開飲機+電腦

(Ｃ) 吹風機+電風扇			(Ｄ) 電暖器+檯燈。

| 規格 | 電壓(V) | 電流(A) | 價格(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 110 | 20 | 100 |
| 乙 | 110 | 25 | 150 |
| 丙 | 110 | 30 | 200 |
| 丁 | 110 | 40 | 300 |

- 信文發現他準備的延長線，其安全負載電流太小無法滿足同時使用三種電器的要求。請問他應該去電器材料買哪一條延長線才能達到『最便宜』、『很安全』及『同時能使用三種電器』的要求呢？

(Ａ) 甲         (Ｂ) 乙          (Ｃ) 丙         (Ｄ) 丁。

- 信文在使用電器時不小心造成短路，並同時將吹風機及開飲機的保險絲燒斷如果他想自行修理吹風機及開飲機。他應該分別更換哪一組保險絲最適當，能讓兩者恢復正常使用？

(Ａ) 10A；8A    (Ｂ) 10 A；6A    (Ｃ) 8A；8A     (Ｄ) 6A；6A。

小港國中100學年度第二學期第一次段考

三年級自然科解答

01~10　ＡＤＢＣＢ　ＣＢＢＡＤ

11~20　ＢＣＡＤＤ　ＣＢＡＣＤ

21~30　ＢＤＡＣＣ　ＢＤＢＤＣ

31~40　ＣＤＤＡＡ　ＤＡＡＤＡ

41~46　ＤＢＣＤＣ　Ａ

# Text boxes

E

乙

民竣的電瓶

冠銘的電瓶

正極

D

C

B

A

丁

戊

負極

甲

甲

丙

乙圖

D

C

甲圖

B

A

乙

A

甲

B

C

鎳棒

銀棒

木棒

S

A

B

N

N

S

C

D

N

S

甲圖          乙圖