＊理化科：（1〜15 題每題 2 分， 16 ~25 題每題3 分）

- 韶涵家的吹風機規格如下圖所示。某日韶涵到上海旅遊，沒注意到當地電壓為220V，她將吹風機接上220V的交流電源時，吹風機的功率及通過電流情形會有何變化？






(A) 功率仍為400瓦特，通過電流變小
(B) 功率仍為400瓦特，通過電流不變
(C) 功率大於400瓦特，通過電流不變
(D) 功率大於400瓦特，通過電流變大

※力宏以鉛電池為電源，以碳棒為電極，進行電解硫酸銅
  溶液的實驗，裝置如下圖所示。試回答2~3題：

- 化學反應進行時，電池及電解槽的電極並未發生哪一種情形？(A) 鉛電池質量減輕(B) 二氧化鉛電極質量增加(C)甲電極附近有氣泡生成 (D)乙電擊上有紅棕色金屬析出

- 若將甲電極更換為銅片，乙電極更換為鐵片，則按下開關後所進行的化學反應，下列敘述何者正確？
(A) 溶液中銅離子移向銅片 (B) 為銅片上鍍鐵的反應  (C) 溶液顏色會變淡 (D)鐵片上發生的反應為Cu2＋＋2e－→Cu

- 依林早上起床後先洗衣服，待洗衣機啟動後，再去準備早餐，她將土司放進烤箱，再把牛奶放進微坡爐，當按下微波爐開關後，所有電器都停止運轉了，檢查之後發現配電盤的無熔絲開關跳開了，請問其原因可能為下列何者？(A)電器總電壓太大 (B)電器總電流太大 (C)電源提供電壓不足 (D)電源提供電流不足

- 志祥家中烤箱規格為110V-1200W，吹風機規格為110V-800W，他將這兩個電器插頭插入插座同時使用，則下列關於兩電器的敘述何者錯誤？(A)流經烤箱的電流較大 (B) 烤箱兩端電壓與吹風機兩端電壓相同(C) 烤箱使用一次所消耗電能必大於吹風機(D)烤箱使用半小時，耗電0.6度

- 實驗桌上有一塊合金，其成分不明，宗憲以磁鐵靠近，發現合金會被吸引，則此合金可能含有哪一種金屬元素？(A) 鈷(B)銅 (C)鎢 (D)銀

- 佩岑在一光滑水平桌面均勻灑上鐵粉，然後放置一通有電流的線圈，觀察鐵粉排列情形，但鐵粉排列曲線並不是很清楚。若他想使鐵粉的分布圖樣更清晰，下列哪一種方法無效？  (A)使線圈繞得更密 (B)增加串聯電池的數目  (C)將電池反接 (D)在線圈內放置軟鐵棒

- 陶子買了一台音響，規格標示為AC 110V或DC 9V，請問DC 9V的意義為何？
 (A) 使用9V的交流電源 
 (B) 如果使用1.5伏特的乾電池，需用6顆電池串連
 (C) 如果使用1.5伏特的乾電池，需用6顆電池並連
 (D) 如果使用1.5伏特的乾電池，需用8顆電池串連

- 已知兩相同燈泡聯接如下圖一，若拿一段銅導線接在其中一燈泡的兩端如下圖二，則圖一電池每秒消耗電能是圖二電池的幾倍？(A) 1  (B) 2  (C) 1/2  (D)4

- 下圖為一鋅銅電池（其中甲杯溶液為硫酸鋅，乙杯溶液為硫酸銅）。關於電池放電過程的敘述，下列何者正確？(A) 鋅板是正極 (B) 鋅板得到電子(C)乙杯中銅板質量減少 (D)乙杯溶液中的銅離子濃度逐漸變小

- 廚房裡有電鍋（110V、1000W）、電燈（110V、100W）、烘碗機（110V、200W）。如果把這三個電器並聯，而且同時使用，則下列敘述何者錯誤？　(A)總電壓為（110＋110＋110）V　(B)總消耗功率為（1000＋100＋200）W　(C)總供應電流為（）＋（）＋（）A　(D)總電阻為（）Ω。

- 將一不具磁性的鐵釘彎成U形，然後在鐵釘上纏繞漆包線圈，並刮除漆包線兩引線端的絕緣漆，然後將引線端分別以導線連接電池與開關，如圖所示。當按下開關，線圈通有電流時，下列敘述何者正確？　(A)鐵釘具有磁性，右端為N極，左端為S極　(B)鐵釘具有磁性，右端為S極，左端為N極　(C)鐵釘具有磁性，但兩端的極性無法確定　(D)由於鐵釘被彎成U形，所以不具有磁性。

- 家中所安裝的瓦時計（電錶），是用來測量什麼物理量？　(A)電能　(B)電功率　(C)電流強度　(D)電壓。

- 有關家庭用電的敘述，下列何者正確？　(A)各房間的電路為串聯　(B)使用電器時，電路中的電流值不因時間而改變　(C)保險絲應與電路並聯，以保安全　(D)電器使用越多時，總開關處的電流越大。

- 如圖，線圈內插有軟鐵棒。當電路接通時，則置於線圈右側之磁棒將會發生下列哪一種情況？　
(A)被排斥　(B)被吸引　(C)被吸住後再推開　(D)不受影響。

- 頭前發電廠，為減少輸送過程電能的損失，將發出的電功率保持一定。當發出電壓變為原來5倍時，則輸送線路上電能損失的功率，變為原來損失的多少倍？(A) 1/2   (B) 1/5  (C)1/10  (D) 1/25

- 使用電池的注意事項，何者錯誤？ (A)使用碳鋅電池，須注意型號、正負極接法  (B)鉛蓄電池必須適時添加蒸餾水、並注意避免硫酸漏液  (C)碳鋅電池不能充電；但鋰電池、鹼性電池可以充電  (D)乾電池內會充填糊狀的氯化銨電解質

※ 杰倫在桌面上放置一個磁針，其磁針指向南北方，在
   磁針的上方放置一尚未通電的導線，如下圖所示，請
   回答18~19題：

- 此時磁針指向南北方向是因為受什麼力量影響？   (A)地磁  (B)重力  (C)電力  (D)萬有引力

- 若此時導線通以由北向南的電流，則磁針的N即應該往何方偏轉？(A)不偏轉(B) 向東偏轉 (C) 向西偏轉 (D) 向南偏轉

※丞琳在桌面上放置兩個棒形磁鐵以及一根鐵釘，在周圍

灑上鐵粉之後，發現在B、C兩處所形成的磁力線如下

圖，已知磁鐵A端為N極，請回答20~21 兩題：

- 鐵釘的E端磁極為何？(A) S極  (B) N極  (C)沒有磁極  (D)兼具N極和S極

- 試問兩棒型磁鐵的B、C、D端各是什麼磁極？
 (A) NNS  (B)SNS  (C) SSN  (D)NSN

- 將燈泡甲、乙、丙與電池連接成通路，如圖所示，發現甲燈泡的電功率最小，乙燈泡的電功率最大，若三個燈泡的電阻分別為R甲、R乙和R丙。則下列何者正確？ (A) R甲＞R乙＞R丙  (B) R乙＞R丙＞R甲  (C) R甲＝R乙＝R丙  (D) R甲＞R乙＞R丙

- 在電流磁效應實驗中，電流通過長直導線所產生的磁場方向與電流方向夾角為何？
 (A)0°  (B)45°  (C)60°  (D)90°

- 有關水的電解實驗之敘述，下列哪一項是正確的？  (A)正負兩極產生氣體體積比2：1  (B)水要開始電解時，須接上交流電  (C)正負兩極產生氣體質量比8：1  (D)正極產生的氣體有可燃性，無助燃性

- 家中的電源插座提供的電流，具有下列何種特性？  (A)電流的大小與方向均不會隨時間而改變        (B)電流的大小與方向均會隨時間而改變          (C)電流的大小會隨時間而改變，但電流的方向不會隨
   時間而改變                                             (D)電流的方向會隨時間而改變，但電流的大小不會
   隨時間而改變

※地球科學：(26~35題每題3分，36~40題每題2分)

26.西元2011年3月11日下午三點，在日本發生了地震，世界各大媒體都以頭版報導，標題很多都稱為「日本 9.0 大震撼」主要 「9.0」的意義是什麼?　(A)芮氏地震規模　(B)地震強度　(C)震度　(D)地震級數。

27.一團空氣上升時會因下列何因素而易使水氣達飽和且凝結成雲？　(A)體積膨脹，溫度上升　(B)體積收縮，溫度上升　(C)體積收縮，溫度下降　(D)體積膨脹，溫度下降。

28.下列有關空氣流動的敘述，何者錯誤？　(A)空氣的水平流動都是由氣壓高處流向氣壓低處　(B)在同一高度的兩地若氣壓差愈大，則風速愈大　(C)空氣的向下流動是造成陰雨天氣的重要因素　(D)北半球地面高氣壓中心的空氣會順時鐘往外流動。

29.梅雨和颱風是臺灣地區雨量的主要來源，但也常帶來災害。下列有關梅雨和颱風之敘述哪項正確？　(A)所有在熱帶海洋上生成的低氣壓，都會發展成為颱風　(B)颱風一旦登陸，其威力便會不斷增強　(C)梅雨是因蒙古大陸冷氣團極盛，形成鋒面所致　(D)梅雨帶來豐沛雨量，常常適時紓解臺灣南部的旱象。

30.在有陽光的白天時，下列各圖中，何者是正確的氣溫變化對時間的關係圖？

31.在臺灣地區氣壓中心周圍之風向示意圖何者正確？　(A)甲、丙　(B)甲、丁　(C)乙、丙　(D)乙、丁

32.一般而言，颱風進入陸地後，其帶來的風、雨現象隨即減弱或消散了，此現象產生的原因為下列何者？　(A)受地面溫室效應影響　(B)能量被建築物吸收了　(C)沒有水氣凝結放出能量繼續供應　(D)被地面冷卻了。

33.附圖為臺灣地區南、北兩城市30年來的平均月降雨量變化圖，下列敘述何者正確？

(A)若當年梅雨不明顯或缺少颱風，乙城市較易發生乾旱　(B)乙城市因地形關係，不易受東北季風所帶來的雨量影響　(C)梅雨及颱風提供了甲、乙兩城市重要的降水來源　(D)由降雨紀錄判斷，乙城市位於臺灣南部

34.約翰從位在南半球的澳洲來臺灣尋親，假設在澳洲或臺灣，當地面低氣壓中心在約翰的左側，而他不知道由此低壓產生的四周氣流是讓他正面迎風，或者背面受風。請幫他在表中找出正確答案。　(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

35.關於臺灣氣候災害的敘述，何者錯誤？　(A)中南部的整年乾旱，完全是因東北季風無法入侵，與梅雨、颱風來不來無關　(B)冬季常因蒙古地區冷高壓增強南下，使臺灣受寒流侵襲，而易造成農漁業損失　(C)颱風來襲每每帶來強大的風力，吹起較高的波浪，使海水易衝過堤防　(D)若梅雨、颱風帶來豪雨，則易造成水災、山崩。

36. 附圖表示颱風行經臺灣時的路徑，若臺灣南北長400公里，颱風的暴風半徑為100公里，判斷颱風中心在甲、乙、丙各點時，下列敘述，何者較正確？

(A)在甲處時，鵝鑾鼻附近吹東南風　(B)在乙處時，高雄附近吹西南風　(C)在乙處時，澎湖附近吹西南風　(D)在丙處時，新竹附近吹北風。

37. 附圖所示為三十年來臺灣南部地區各月分平均降雨量的變化情形，造成五月分平均降雨量為一高峰的主要原因為何？

(A )東北季風　(B)颱風　(C)梅雨　(D)地形影響。

38.王二在附圖中的甲處做地質考察，感受到有地震。常識告訴我們，地震如發生在海底，可能造成海嘯。但由於地震波速比海嘯快，因此，我們可從地震波的偵測當中，判斷及預測海嘯到達時間。

請問：地震波達甲處時間與海嘯到達時間間隔愈長，其表示的意義何者正確？　(A)震源離甲距離愈遠　(B)甲處所受震波愈大　(C)此地震規模愈大　(D)此地震規模愈小。

39.北二高台北萬里段，之前遇到走山事件，最主要原因為大量土石沿地層滑動，主要是遇到了岩層的何種構造？　(A)順向坡　(B)逆向坡　(C)水平坡　(D)垂直坡。

40.以下何者不是預防洪水的好方法？　(A)做堤防、排水設施　(B)疏導河水　(C)做好洪水預警系統　(D)將山坡地夷為平地。

# Text boxes

產品名稱：吹風機

額定電壓：AC 110V

頻    率：60 HZ

功    率：400W

甲

乙

CuSO4溶液

二氧化鉛

鉛

（圖一）

（圖二）

北

A     B

C    D

E

甲      乙      丙

甲      乙      丙