台北市立天母國民中學99學年度第二學期第一次段考試題  九年級   理化科

＊說明：均為單選題，共40題，每題2.5分。

1.電池連接燈泡形成通路，1010個電子通過10V電池，可獲得多少焦耳的電能？（1庫侖＝6.25×1018個電子的電量） (A) 1011　(B) 1.6×10－8　(C) 6.25×10－8　(D) 6.25×108

2.如右圖，電池組電壓為3V，連接燈泡，若電路的電流強度為2A，電流持續輸出1分鐘，則電池組提供電能多少焦耳？　(A) 360　(B) 180　(C) 60　(D) 20

3.將電阻值12.1歐姆的電熱水瓶接上110V的電源，若產生的熱能完全被水吸收，則通電10分鐘可使3000公克20℃的水，溫度升到多少℃？（1焦耳＝0.24卡）(A) 38　(B) 48　(C) 58　(D) 68

4.關於「電流的化學效應」的敘述，何者正確？  (A)電解反應必產生氣體　(B)工業上利用電解原理精製銅時，將粗銅連接在電解槽的正極　(C)電鍍時被鍍物連接在電解槽的正極　(D)以上均正確

5.下列家電用品中，何者與電暖爐所利用的原理不同？  (A)電燈　(B)電熨斗　(C)瓦斯爐　(D)電烤箱

6.教室裡的一盞日光燈與一台蒸飯箱，電源均為110V。何者的電阻值較大？ (A)日光燈　(B)蒸飯箱　(C)一樣大

7.關於直流電與交流電的敘述，何者錯誤？ (A)電力公司以交流電來輸送電能　(B)所有電池的電流均為直流電　 (C)交流電的方向會規律改變，但電流的大小則為定值　(D)直流電簡記為DC，交流電簡記為AC

8.利用鋅銅電池當電源在鐵片上鍍銀，裝置如右圖，以AgNO3為電鍍液，有關鋅片、

銅片、鐵片、銀片質量的變化，正確的是？  (A)鋅片、銀片質量增加

(B)鐵片、銅片質量增加　(C)銀片、銅片質量增加  (D)鋅片、鐵片質量減少

9.承上題，下列敘述何者錯誤？　(A)電流方向為y　(B)甲杯溶液顏色不變　(C)鹽橋

內的正離子移向甲燒杯　(D)金屬陽離子濃度：甲杯逐漸增加，乙杯逐漸減少，丙

杯維持不變

10.將規格110V、880W的電鍋分別接於100V、110V和120V的電源，設電鍋遵守歐姆定律，且無燒毀的現象，則接何種電壓時，電鍋的電功率較大？ (A)100V　(B) 110V　(C) 120V　(D)一樣大。

11.右圖電路，甲、乙、丙三燈泡電阻比為1：2：3。按下開關，甲、乙、丙三個燈泡的功率比為何？ (A) 3：2：1　(B) 25：18：12　(C) 9：3：2　(D) 6：3：2。

12.一台標示110V、600W的吸塵器，接上110V的交流電源，連續使用30分鐘，則吸塵器消耗電能多少度？         (A) 300　(B) 600×60×30　(C) 18　(D) 0. 3

13.電力公司以「度」做為計算電費的單位，「度」是什麼的單位？  (A)電量　(B)電流　(C)電能　(D)電功率。

14.下圖三種插座有設計接地孔的為何？  (A) 甲 (B) 甲、乙 (C) 乙、丙 (D) 甲、乙、丙

甲　乙　丙

15.電視報導，某鄉鎮因鳥類停在電線上而造成短路，致使很多用戶停電。右圖為電線電路的示意圖，甲（a、b）表示鳥的兩隻腳分別站在a、b兩點上，則甲（a、b）；乙（c、b）；丙（d、e）；丁（a、e）四種組合哪些會造成線路短路，致使用戶停電？（鳥本身的電阻遠小於電器的電阻）

(A) 甲、丙　(B) 乙、丁　(C) 乙、丙　(D) 甲、乙、丙、丁

台北市立天母國中99學年度第二學期國三理化段考試題

16.鋅銅電池實驗裝置如右圖，鹽橋中裝硝酸鉀水溶液。接成通路後，見毫安培計指針偏轉。下列敘述正確的有？(甲)負極發生氧化反應；(乙)正極發生還原反應；   (丙)若將鹽橋取出，兩燒杯改置一條導線，毫安培計仍有電流通過；(丁)硫酸鋅水溶液顏色變淡；(戊)硫酸銅水溶液顏色變淡。

(A)甲、乙、戊  (B)丙、丁、戊 (C)甲、乙、丁　(D)甲、乙、丙、丁、戊

17.有關家庭用電的注意事項，何者錯誤？　(A)電器長時間不用時，應拔下插頭　(B)插座不可安裝在靠近水源或熱源處　(C)不可在同一個插座或用延長線連接過多電器　(D)只要站立在乾燥的地板上，就可隨意觸摸電器

18.鋅銅電池放電時，實際參與反應的物質為何？　(A)鋅原子和銅原子 (B)鋅離子和銅離子 (C)鋅原子和銅離子 (D)鋅離子和銅原子

19.下列電池屬於二次電池的有幾種？(甲)乾電池；(乙)鹼性電池；(丙)鉛蓄電池；(丁)鋰電池；(戊)鎳氫電池。　     (A) 2種　(B) 3種　(C) 4種　(D) 5種

20.林老師汽車上的鉛蓄電池沒電了，想藉由張老師汽車上的鉛蓄電池充電，請問充電線要如何接？

(A)甲接二氧化鉛，乙接鉛　(B)乙接二氧化鉛，甲接鉛　(C)甲、乙皆接二氧化鉛　(D)甲、乙皆接鉛

（張老師的鉛蓄電池）　　　　　（林老師的鉛蓄電池）

21.承上，林老師的鉛蓄電池在充電時，甲、乙兩電極何者放出電子？　(A)甲　(B)乙　(C)兩者輪流放出電子　   (D)甲、乙均沒有放出電子。

22.下列三個電解的實驗裝置，何者的正、負極反應完全相同？　(A)甲乙　(B)乙丙　(C)甲乙丙　(D)皆不同

甲　  乙　  丙

23.電解水時正極與負極的氣體體積比為1：2，質量比為8：1，依數據推斷氫氣與氧氣的密度比為：

(A) 1：4　(B) 4：1　(C) 16：1　(D) 1：16

24.乾電池放電時，電池內部的正離子會移向電池的哪一極？ (A)正極　(B)負極　(C)正極、負極交替　(D)任意移動，無特定流向

25.右圖為電解水與電解硫酸銅水溶液的實驗裝置，甲、乙、丙、丁皆為碳棒電極，兩電解槽串聯於直流電源供應器上，若不考慮水的蒸發，有關電解過程中溶液濃度的變化，下列何者正確？　(A)氫氧化鈉水溶液濃度變小，硫酸銅水溶液濃度變小　(B)氫氧化鈉水溶液濃度變大，硫酸銅水溶液濃度變小　(C)氫氧化鈉水溶液濃度變小，硫酸銅水溶液濃度變大　(D)氫氧化鈉水溶液濃度變大，硫酸銅水溶液濃度變大

26.小華新買一部MP3隨身聽，發現規格表中有一行寫著「Battery：1.5 V AA Size×1」，則小華應去買幾號的乾電池供這個MP3隨身聽使用？　(A) 1號　(B) 2號　(C) 3號　(D) 4號

27.鑰匙鍍鋅時，若不考慮水的蒸發，下列敘述錯誤的是？  (甲)正極質量減少；(乙)正極產生氣體；(丙)電鍍液中，鋅離子濃度減少；(丁)一定要用直流電；(戊)正、負兩電極的質量和不變。　(A)甲乙戊　(B)乙丙戊　(C)丙丁　   (D)乙丙

台北市立天母國中99學年度第二學期國三理化段考試題

28.下列何者不屬於電流的化學效應？　(A)鋅銅電池放電　(B)鋰電池充電　(C)電解硫酸銅水溶液　(D)銅片鍍鋅

29.在教室裡將一磁棒懸吊起來，若此磁棒只受地磁作用，發現磁棒靜止時N極指向北方，S極指向南方。則此磁棒N極和S極受地磁的磁力合力方向何者正確？ (A)N極、S極所受的磁力合力方向均指向北方　(B)N極受的磁力合力方向向北，S極受的磁力合力方向向南　(C) N極受的磁力合力方向向南，S極受的磁力合力方向向北　(D)N極、S極所受的磁力合力方向均指向南方

30.下列關於磁力線的敘述，何者正確？　(A)磁力線是封閉的平滑曲線，兩磁力線有可能相交　(B)磁力線在磁鐵內部的方向是從N極指向S極　(C)磁鐵的N極和S極處的磁力線較疏鬆　(D)磁力線上任一點的切線方向是磁針N極在該點所受磁力的方向

31.磁鐵棒保存的方法下列何者最佳？(A)         (B)          (C)             (D)

32.在地球外部赤道處的地磁磁場方向為何？　(A)由北方指向南方　(B)由南方指向北方　(C)由西方指向東方　(D)由東方指向西方

33.阿金挖到一塊礦石可吸引鐵釘，則該礦石最不可能含哪一種成分？　(A)鐵　(B)鎳　(C)鉻　(D)鈷

34.將鐵塊放在磁鐵附近而被磁化，如右圖。磁力線由鐵塊左端進入，右端出來，此時鐵塊的S極在鐵塊的何處？(A)左端　(B)右端　(C)中央　(D)鐵塊沒有S極

35.電功率24瓦特的收音機，由電壓12伏特的鹼性電池提供電能，使用5分鐘，通過電池的電量是多少？      (A)60　(B)120　(C)300　(D)600  庫侖。

36.小明設計一個電路，可讓三個燈泡同時明暗，而其中一個損壞時，另兩個仍可照常使用，且萬一電流過大，也可避免電燈燒壞。則電路應為下列何者？

(Ａ)　 (Ｂ)　 (Ｃ)　 (Ｄ)

37.廚房電路中一台電鍋（110V、880W）、一台電烤箱（110V、1100W）、三盞電燈（110V、22W）同時並聯使用，總電流的無熔絲開關最大安全容量為20A，電壓為110V，則下列敘述何者正確？  (A)總電流超過20A，無熔絲開關會跳開　(B)總電壓超過110V，無熔絲開關會跳開　(C)總電流不超過20A，電器均正常使用　(D)電鍋、電烤箱均正常運作，但電燈無法正常發亮。

38.將完全相同的兩燈泡L1與L2連接如右圖。已知電池無電阻，若於a點再連接另一個相同的燈泡L3，使之與燈泡 L2串聯，則下列敘述何者正確？

(A) L1與L2均變亮　(B) L1與L2均變暗　(C) L1亮度不變，但L2亮度減弱

(D)電池的功率會變大

39.一筆記型電腦的輸入規格為19V、1.58A、30W，現將該電腦連接電源進行充電1小時，則電源對該電腦輸入多少仟焦耳的電能？  (A) 108　(B) 30　(C) 19×1.58×3600　(D) 300

40.如附圖。將相同燈泡和電池連接成二種電路，不考慮電池與導線的電阻，則左圖電池的電功率與右圖電池的電功率比為何？

(A)4：9　(B)9：4　(C)5：3　(D)1：1

# Text boxes

※背面尚有試題，請繼續作答※

※試題結束※