- 下列有幾種是再生能源? (甲)水力 (乙)生質能 (丙)太陽能 (丁)石油 (戉)核能 (A)二種 (B)三種 (C)四種 (D)五種.

- 目前臺灣的核能電廠用來發電的能量，來自於下列何者？(A)原子核的電子轉移　(B)原子核與電子的撞擊反應　(C)原子核的融合反應　(D)原子核的分裂反應。

- 下列何處最適合利用風力發電？　(A)風力強弱交替變化的地區　(B)時常有強烈陣風的地方　(C)風力強且持續及穩定的地方　(D)風力弱但持續的地方。

- 被人類大量開發利用來發電的最傳統再生能源為下列何者？ (A)生質能　(B)風力　(C)地熱　(D)水力。

- 各種再生能源的敘述，下列何者是錯誤的？　(A)目前臺灣的生質能發電有垃圾焚化發電及沼氣發電兩種　(B)風力發電的穩定性高，且成本也便宜，因此可以多加開發　(C)水力發電是利用水的位能轉換成動能，帶動發電機的轉動而發電　(D)在陽光充足的地區，可用集熱器收集太陽能來利用。

- 興建發電廠的同時必須考量到環境保護，下列何種發電方式較不會造成溫室效應？　(A)水力發電　(B)燃煤發電　(C)燃油發電　(D)天然氣發電。

- 愛因斯坦於西元1905年發表的論文中指出，物質是能量的一種形式，物質可以轉換成能量，能量也可以轉換成物質，此理論稱為　(A)質量守恒　(B)能量不滅　(C)光電效應　(D)質能互換。

- 關於煤的敘述，下列何者是錯誤的？　(A)主要是古代植物被埋在地下，經過長期的地熱與壓力作用後所形成的　(B)主要成分是氮、氫及少量的碳　(C)可以做為火力發電的燃料　(D)屬於非再生能源。

- 絲絹與玻璃棒摩擦之後，絲絹帶負電，玻璃棒帶正電，則下列推論中何者正確？　(A)玻璃棒得到質子，所以帶正電　(B)絲絹得到電子，所以帶負電　(C)玻璃棒摩擦前後，其中子數不同　(D)絲絹和玻璃棒摩擦時，發生化學變化。

- 下列何種物質中含自由電子？　(A)琥珀　(B)橡膠　(C)塑膠尺　(D)石墨。

- 導線上電流為1.6安培，則10秒內通過導線任一截面的電量為多少庫侖？　(A)0.16　(B)1.6　(C)16　(D)160。

- 承上題，相當於有多少個電子通過導線截面？　(A)16　(B)1016　(C)1018　(D)1020。

- 一帶正電之玻璃棒接近小保麗龍球時，小保麗龍球會被吸引，則小保麗龍球的帶電情形為何？　(A)可能帶正電，可能不帶電　(B)必帶正電　(C)可能帶負電，可能不帶電　(D)必帶負電。

- 帶正電的物體接近但不碰觸不帶電的金屬球時，下列何者為金屬球上感應電荷的合理分布圖？
(A)　(B)　(C)　(D)

- 如圖所示，電路中的每個電池電壓皆為1.5伏特，若電池組的總電流為6安培，流經甲燈泡的電流為3安培，流經乙燈泡的電流為2安培，則流經丙燈泡的電流應為多少安培？　(A)7　(B)3　(C)2　(D)1。

- 下列何者會影響甲、乙兩帶電體間靜電力大小？　(A)甲帶電體的質量　(B)乙帶電體的電量　(C)甲、乙兩帶電體距地心的距離　(D)甲、乙兩帶電體的質量乘積。

- 若一顆原子質量數為27，中子數為14，則此顆原子的所有電子共帶多少基本電荷？　(A)27e　(B)14e　(C)13e　(D)41e。(e 為一個電子所帶的電量)

- 下圖為一帶電體使金屬球感應起電的五個步驟，
　　
　
此五步驟正確的排列順序為何？
(A)甲丁丙乙戊　(B)戊丙丁乙甲　(C)戊丁丙乙甲　(D)甲乙丁丙戊。

- 若和毛皮摩擦過的琥珀棒靠近三個不帶電的金屬球，依序移開A後，移開琥珀棒，再移開B球，則A、B、C三球帶電性為何？（×：代表不帶電）　(A)－、×、＋　(B)＋、＋、－　(C)＋、×、－　(D) －、＋、＋。

- 四個絕緣小球，用細繩掛在支架上，它們之間的作用如圖，若A球帶正電，則D球的電性可能　(A)可能帶正電，可能不帶電　(B)必帶正電　(C)可能帶負電，可能不帶電　(D)必帶負電。　　　　　　。

- 若每分鐘有420庫侖的電量通過導線的某一截面，則通過此導線的電流應為多少安培。(A)42　(B)12　(C)7　(D)6。

- 一般住家配電時，為了避免其中一個電器故障而影響其他正常電器的運作，會採用怎麼連接。(A)並聯　(B)串聯　(C)共串聯都可以　(D)一定會互相影響。

- 電路中電位的高低決定電流的方向，兩點間電位的差值就是 (A)電位能　(B)電阻　(C)電流　(D)電壓。

- 德國科學家由實驗發現同一金屬線在溫度保持一定的情況下，導線兩端的電壓與流經導線的電流，兩者的比值成一定值，此關係稱為 (A)庫侖定律　(B)安培定律　(C)伏特定律　(D)歐姆定律。

- 將電阻A（10歐姆）、電阻B（5歐姆）分別加以10 V、20 V的電壓，則流經兩電阻的電流量比為何？　(A)1：1　(B)2：1　(C)1：4　(D)4：1。

- 甲.導線的粗細；乙.構成導線的材料；丙.導線的長短；丁.導線的使用次數。以上有幾種因素會影響導線的電阻大小？　(A)1種　(B)2種　(C)3種　(D)4種。

- 想測量如圖裝置之 總電流，請問他應將安培計接於圖中哪個位置才正確？　(A)a　(B)b　(C)c　(D)d。

- 電池的正負極，何者是高電位？　(A)正極　(B)負極　(C)不一定　(D)依電流還是電子流來改變。

- 關於電流，下列敘述何者錯誤？　(A)電流大小是指每秒通過導線某一截面的電量　(B)其單位為伏特／秒　(C)其方向由電池正極經過外電路到負極　(D)負電荷流動的方向為電子流方向，和電流方向一定相反。

- 測量電阻的安培計和伏特計分別要與待測電阻怎麼連接？　(A)均並聯　(B)均串聯　(C)安培計並聯，伏特計串聯　(D) 安培計串聯，伏特計並聯。

- 有5個相同電阻串聯時，總電阻變為是同樣5個電阻並聯時的多少倍？(A)25　(B)5　(C)1/5  (D)1/25。

- 某冷氣使用時電流為20安培，若此冷氣是插在220V的插座上，這冷氣的電阻有多少歐姆？　(A)11　(B)20　(C)220　(D)44000。

- 已知每個基本電荷的電量e為1.6×10-19庫侖，下列何者不可能是帶電體所帶的電量？　(A)2庫侖　(B)1.5庫侖　(C)＋2e　(D)－2.5e。

- 數個符合歐姆定律的電阻器，在電壓與溫度皆相同時，可以用下列何圖表示其電阻值與電流間之關係？
(A)　(B)　
(C)　(D)

- 一個多孔插座插了三種電器，已知流至電器的電流量分別為2.0A、2.0A、2.0A，則流過插座的總電流量應為多少？　(A)0A　(B)2.0A　(C)4.0A　(D)6.0A。

- 規格相同的P、Q、R三燈泡，連接如圖所示，試問各燈泡的電流大小的關係為何？　(A)P＝Q＝R　(B)P＞Q＞R　(C)P＞Q＝R　(D)P＜Q＝R

- 電流與電壓的單位依序為何？　(A)伏特；焦耳　(B)伏特；安培　(C)安培；伏特　(D)焦耳；伏特。

- 使用同一個燈泡，在不燒壞的情況下用哪種電路連接時，可以讓燈泡有最大電流？　(A)串聯2個電池　(B)並聯2個電池　(C)串聯3個電池　(D)並聯3個電池。

- 如附圖所示電路圖，下列敘述何者錯誤？　(A)兩電阻線為並聯連接　(B)通過3Ω電阻線的電壓為3伏特　(C)通過2Ω電阻線的電流為1安培　(D)電池提供的總電流為2.5安培。

- 用三個電阻R1、R2及R3做歐姆定律的實驗，所造成的電流與電壓的關係如圖所示，由圖可以判斷三個電阻的大小關係為何？　(A)R1＞R2＞R3　(B)R3＞R2＞R1　(C)R3＞R1＞R2　(D)R2＞R3＞R1。

- 當數個電池並聯時，下列相關的敘述何者正確？　(A)其總電壓等於各個電池電壓的總和　(B)增加並聯的電池數，燈泡電流會更大　(C)電池並聯可以延長電池的使用時間　(D)一般手電筒需使用3伏特的電壓，故可以將兩個1.5伏特的電池並聯使用。

- 甲、乙、丙、丁為四個相同規格的燈泡，四個燈泡和電池的連接如下圖所示，若通過丙燈泡電流為1安培，則通過甲的電流為多少安培？

(A)2　(B)3　(C)4　(D)5。

- 如附圖所示，三個燈泡兩端的電壓分別為2V、4V、6V，則電池電壓為多少？　(A)6V　(B)10V　(C)12V　(D)18V。

- 若一電池連接燈泡，測得電流為１安培時，可以連續用１小時，若換個燈泡，測得電流為 0.5安培時，則完全同樣的電池在這樣情形，可以連續使用多少？　(A)１小時 (B)２小時　(C)半小時　(D)１５分。

- 下列何者是實用的電量單位？　(A)庫侖　(B)安培　(C)伏特　(D)焦耳。

- 以毫安培計測量某通路中的電流，當他把連接正極端子的導線由檔位5000換成檔位500時，安培計指針與測得電流會產生什麼變化？　(A)指針轉動幅度變大，測得電流不變　(B)指針轉動幅度變小，測得電流不變　(C)指針轉動幅度變大，測得電流變大　(D)指針轉動幅度變小，測得電流變小。

- 圖中三個帶電小球位於同一直線上，且均帶有等電量的負電荷，若B球受到來自A球的靜電力大小為F，則B球受到來自C球靜電力為何？　(A)0.25F　(B)2F　(C)4F　(D)8 F。

- 電路裝置如圖所示，電路的電流為1A。若將原來的電池再串聯上一顆相同的電池，使電源的總電壓變為12V，若電阻器符合歐姆定律，則電阻器的電阻變為多少歐姆？

(A)2　(B)4　(C)6　(D)12。

- 甲、乙和丙為三個燈泡，甲之電阻為1歐姆，乙和丙之電阻皆為2歐姆，將此三個燈泡連接成下圖之電路型式，若燈泡之電阻皆符合歐姆定律，則甲和乙兩燈泡的兩端的電位差比為多少？ 

(A)1：1ˉ(B)1：2ˉ(C)2：1ˉ(D)4：1。

- 下圖為電路及導線放大之示意圖，在燈泡發光期間，有關導線中帶電質點的運動情形，依 ＋，－ 質點的順序，下列何者正確？

(A)向上，向下ˉ(B)向上，不動ˉ(C)不動，向下ˉ(D)不動，向上。